## Slide 1: Arceos/USB驱动方向中期报告
姚宏伟，黄俊尧

## Slide 2: 前四周的工作内容
为我们的代码适配qemu
Rust又更新了，有很多feature产生了变化（如asm变成了naked_asm），这导致了大量的报错与警告——我们得修一下这些玩意。
姚宏伟给黄俊尧寄过去了树莓派开发板和jtag调试器——树莓派上的pci是能用的，我们已经写过对应的驱动了。
黄俊尧没接触过驱动开发——他得花点时间熟悉这一切
姚宏伟仍然痛苦的卡在USB摄像头上——调了很久驱动一直没有成果。

## Slide 3: 目前的工作方向
对USB驱动进行验证
  我们得彻底的将代码从arceos中剥离出来，虽然我们一开始是为跨平台而设计的，但仍然有些耦合的部分（如memory allocator)
  首先进行跨平台验证：可以将目前的进度丢到qemu上面运行，但这又带来了一些问题：
    首先，pci驱动还是坏的-不难修，有很多可以参考的
    其次，除了pci，还得写dtb的加载——不然我们没法知道qemu到底把设备挂载到什么上面了
  综上所述，目前最急迫的问题转换为了：
    编写pci驱动-黄俊尧在研究，姚宏伟在修好dtb加载后也会参与进来，由于dtb还没修好，先硬编码ecam地址
    编写dtb解析模块-姚宏伟在做，有一些现有的工作可以继承过来。
  在这一切做好后，将现有的xhci驱动入口改为pci枚举。

## Slide 4: 上述工作的工作量估计&创新点
Pci/Pcie是一个稍微有些复杂的总线，具体的来说，设备/bridge的Bar配置起来比较麻烦，同时对于初学者来说pci本身的设计也说不上友好，因此需要理解得花点功夫。社区内已有一些现成的工作，如：
  arceos主线/starry os/rcore当前有pci驱动模块，但若是细细看来，不难发现他们其实并没法干活——arceos主线上的pci模块甚至仅仅只是个allocator
  又比如redox的pcid，但redox是微内核，与arceos/starry的unikernel/monolic的设计思路并不相同——pcid的入口是文件系统，这导致非常难以阅读，而且也没法拿来直接用。
  但是若是将已有的工作综合起来，想要搓出一个好看的pci驱动模块其实也并非难事。预估下来三周内能够完成
dtb这块有一个能用的crate(dtb-walker),但其在设计时只考虑了大端序，很遗憾，qemu是小端序，我们得做适配。

## Slide 5: Thank You!
someone@example.com